Guia de montagem – Circuito impresso

Modelo da placa: Fonte de corrente monopolar compacta	versão: 01b
Ljcpcb order: _________________________________
Data: ____/____/____

Separação de material:
- Ferro de solda
- estanho
- fluxo para solda
- alicate de corte
- alicate de bico
- alicate universal
- ventilador de mesa
- papel
- álcool isopropílico
- fita dessoldadora
- sugador de solda
- cotonete
- estilete
- lixa

Separação de componentes

Resistores (designador – quantidade - valor)
R1, R3, R4, R5, R7, R8 – 6 – 100k
R2, R6 – 2 – 1k
R9 – 1 – 220
RganhoINA1 – 1 – 3,3k (pode ser alterado conforme amplitude máx da tensão de entrada)
Rsentinela-I1 – 1 – 10 (ou menor)

Capacitores (designador – quantidade - valor)
C1 – 1 – 1u
C2 – 1 – 470p

Diodos (designador – quantidade - valor)
D1,D2 – 2 – 1N5819

CIs (designador – quantidade - valor)
U1 – 1 – soquete dip8 (ampop duplo)
U2 – 1 – soquete dip8 (INA)

Barra fêmea (designador – quantidade - valor)
J1 – 1 – 05 pinos

Barra macho (designador – quantidade - valor)
J2 – 1 – 03 pinos
J3 – 1 – 07 pinos

Número de placas restantes:

Componentes próximos de acabarem:

Componentes que foram substituídos:

Componentes em falta: