Guia de montagem – Circuito impresso

Modelo da placa: Gerador de sinais AD9833	versão: 02
Ljcpcb order: _________________________________
Data: ____/____/____

Separação de material:
- Ferro de solda
- estanho
- fluxo para solda
- alicate de corte
- alicate de bico
- alicate universal
- ventilador de mesa
- papel
- álcool isopropílico
- fita dessoldadora
- sugador de solda
- cotonete
- estilete
- lixa

Separação de componentes

Resistores (designador – quantidade - valor)
R1,R9	– 2 – 160k
R2	– 1 – 10k
R3,R4	– 2 – 1,5k
R5	– 1 – 470
R6	– 1 – 510

Capacitores (designador – quantidade - valor)
C1,C2 – 2 – 100n

LEDs (designador – quantidade - valor)
L+3.3v1 – 1 – Yelow
L+5v1	– 1 – Green
L+9v1	– 1 – Blue
L-9v1	– 1 – Red

CIs (designador – quantidade - valor)
U1 – 1 – dip8(ampop duplo)
U2 – 1 – x9C10x module (necessário barra fêmea – 2 – 5 pinos)
U3 – 1 – AD9833 module (necessário barra fêmea – 1 – 7 pinos)

Barra pinos reforçados (designador – quantidade - valor)
J1 – 1 – 08 pinos
J2 – 1 – 27 pinos
J3 – 1 – 35 pinos

Barra fêmea (designador – quantidade - valor)
*J6 – 1 – 05 pinos (fixado na placa do encoder)

Barra macho 90º (designador – quantidade - valor)
J4 – 1 – 06 pinos
J6 – 1 – 05 pinos (para fixação do encoder)

Barra macho (designador – quantidade - valor)
J5 – 1 – 03 pinos

Microcontrolador (designador – quantidade - valor)
A1 – 1 – arduino nano ( 2 barras fêmeas 15 pinos)

Número de placas restantes:

Componentes próximos de acabarem:

Componentes que foram substituídos:

Componentes em falta: