Guia de montagem – Circuito impresso

Modelo da placa: Gerador de sinais AD9850	versão: 01
Ljcpcb order: _________________________________
Data: ____/____/____

Separação de material:
- Ferro de solda
- estanho
- fluxo para solda
- alicate de corte
- alicate de bico
- alicate universal
- ventilador de mesa
- papel
- álcool isopropílico
- fita dessoldadora
- sugador de solda
- cotonete
- estilete
- lixa

Separação de componentes

Resistores (designador – quantidade - valor)
R1,R2	– 2 – 1,5k
R3	– 1 – 470
R4	– 1 – 510
R5,R6	– 2 – 51k
R7,R8	– 2 – 4,7k
R9,R10,R11,R12,R13,R14 – 6 - 160k

Capacitores (designador – quantidade - valor)
C1, C2, C3, C4, C5, C6 – 6 – 100n

LEDs (designador – quantidade - valor)
L+3.3v1 – 1 – Yelow
L+5v1	– 1 – Green
L+9v1	– 1 – Blue
L-9v1	– 1 – Red

CIs (designador – quantidade - valor)
U1 – 1 – AD9850 module (necessário barra fêmea - 2 – 10 pinos)
U3,U6,U7 – 3 – dip8(ampop duplo)
U4,U5 – 2 – x9C10x module (necessário barra fêmea – 2 – 5 pinos)

Barra pinos reforçados (designador – quantidade - valor)
J1 – 1 – 08 pinos
J2 – 1 – 27 pinos
J3 – 1 – 35 pinos

Barra fêmea (designador – quantidade - valor)
*J9 – 1 – 05 pinos (fixado na placa do encoder)

Barra macho (designador – quantidade - valor)
J4,J5 – 2 – 02 pinos
J6,J7 – 2 – 03 pinos

Barra macho 90º (designador – quantidade - valor)
J8 – 1 – 03 pinos
J9 – 1 – 05 pinos (para fixação do encoder)
J10 – 1 – 08 pinos
J11 – 1 – 05 pinos

Microcontrolador (designador – quantidade - valor)
U2 – 1 – stm32 ( 2 barras fêmeas 20 pinos)

Número de placas restantes:

Componentes próximos de acabarem:

Componentes que foram substituídos:

Componentes em falta: